## Slide 1
第5章 局域网技术与数据链路层协议
局域网参考模型
  1980年2月，IEEE成立局域网标准委员会（简称IEEE802委员会）
  研究重点：解决局部范围内计算机组网问题
不同局域网必须采用相同LLC协议
不同局域网可以采用不同MAC协议

## Slide 2
IEEE802标准体系结构

## Slide 3
以太网 Ethernet
以太网数据传输特点
载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）技术
  载波侦听：监听总线占用
  多路访问：平等访问总线
  冲突检测：冲突不可避免
CSMA/CD工作特点

## Slide 4
以太网的冲突检测方式

## Slide 5
以太网的冲突检测方式

## Slide 6
冲突窗口
冲突窗口概念

## Slide 7
以太网帧结构
前导符/帧前定界符：由10101010比特流组成
目的地址、源地址：MAC地址（6字节）
类型：网络层协议类型（0x800表示IP协议；0x8137表示IPX协议
数据：46B~1500B（帧头长度为18B）
帧校验：32位CRC校验（目的地址、源地址、类型、帧数据）

## Slide 8
以太网帧结构
网卡物理地址存储器中存储单元对应实际地址称：物理地址
共64位，由十六进制表示

## Slide 9
典型的以太网实现方法 以太网卡结构示意图
以太网卡节构

## Slide 10
小结：
1980年2月，IEEE成立局域网标准委员会，重点研究局部范围内计算机组网问题
局域网架构
  数据链路层：LLC和MAC
  物理层
以太网
    帧结构
    网卡结构

## Slide 11
第5章 局域网技术与数据链路层协议
现代以太网技术: 交换式局域网
交换技术应用于高性能局域网技术
  传统共享介质局域网（所有结点共享一条传输介质）不可避免发生冲突（结点数量不断增加，网络负荷加重，网络效率急剧下降）
  克服网络规模与网络性能矛盾，将共享介质改为交换方式，即二层交换技术
  二层交换技术不关心三层协议
    不会检查网络层，IPV4、IPV6等三层协议分组均可以穿越二层交换机
    网桥、交换机

## Slide 12
网桥基本概念
网桥（数据链路层互联设备），基本特征：
  互联两个不同数据链路层协议（不同传输介质、不同传输率）
  以接收、存储、地址过滤与转发方式实现网络之间通信
  需要互联网络在数据链路层以上采用相同协议
  分隔两个网络之间的广播通信量，改善互联网络性能与安全性
划分子网
既独立
又能相互通信
安全性&性能

## Slide 13
网桥层次结构
802.11
802.11
802.11
802.11
802.11
从802.X到802.Y的网桥
  不同的帧格式-重新封装
  不同的传输速率-缓存
  不同的最大帧长度-切割
  不同的安全策略
  不同的服务质量要求

## Slide 14
透明的网桥
通过透明网桥，将多个局域网连接起来，硬件和软件不需要做任何变化。
透明网桥工作在混杂模式，接受所有的帧
当一个帧到达网桥时，它必须做出丢弃还是转发的决策。
决策通过在网桥内部的地址表中，查找目的MAC地址而做出的。

## Slide 15
网桥的内部结构
当一个帧到达网桥时：
  源地址是否有匹配：有--》检查更新 / 没有--》逆向学习
  目的地址是否有匹配：有--》转发 / 没有--》广播
MAC地址
转发端口

## Slide 16
变化拓扑的适应
一、当网桥往表中加入记录时，必须要打时间戳，
二、如果收到帧的源地址在表中有记录，也要更新时间戳，
三、网桥需要周期性的扫描转发表，把超时的记录从表中面删除
最新且活跃的网络节点

## Slide 17
网桥的转发原理
如果查到目的端口和源端口是相同，就会丢弃这一帧，
如果目的端口和源端口不同，就会转发这一帧，
如果这个目的地址没有在表里面查到，就会广播这一帧。

## Slide 18
生成树算法
避免出现广播风暴

## Slide 19
局域网交换机结构与工作原理

## Slide 20
局域网交换机工作原理
泛洪广播
目的地址未知，或广播地址，除源端口外在其他所有的端口进行转发
转发
对于已经学习到的目的地址，直接转发到相应的端口。
过滤
目的地址和源地址所处的端口是相同的，将帧丢弃。
逆向学习
读取真的源地址和达到端口进行学习，补充更新转发表。

## Slide 21
交换机的三种交换方式
直接交换方式
  交换机只接收数据帧头部，检测目的地址，立即转发（无论帧是否出错）
  帧出错检测由结点主机完成（延迟小，缺乏差错检测）
存储转发交换方式
  交换机完整地接收数据帧，并检测差错。若帧正确，则根据帧目的地址确定输出端口，进行转发出
  具有帧差错检测能力，延迟大
改进的直接交换方式（二者结合）
  检查帧的长度是否够64个字节，如果小于64字节则丢弃（碎片帧）；如果大于64字节，则转发。
  不提供差错检测，但是出错的机会比直接转发小，数据处理速度比存储转发方式快

## Slide 22
虚拟局域网技术VLAN
一种网络服务（不是组网技术）
交换式局域网技术是实现VLAN基础（用户与局域网资源一种逻辑组合）

## Slide 23
小结：
交换技术应用于高性能局域网技术
网桥
  互联两个不同数据链路层协议
  以接收、存储、地址过滤与转发方式实现网络之间通信
  分隔两个网络之间的广播通信量
交换机
    帧的交换方式：直接转发、存储转发、改进的直接转发
    虚拟局域网VLAN